## Slide 1
MAISON INTELLIGENTE AVEC CONTRÔLE
DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'HUMIDITÉ
ESP32 + MQTT + TLS
Saad Lakzit & Omar Chouhani
Encadre par Prof. Fartitchou Mohamed
IoT / SMART HOME

## Slide 2
01 / INTRODUCTION
Introduction
Internet des Objets (IoT)
Reseau d'objets connectes communiquant et echangeant des donnees en temps reel. L'IoT transforme les environnements domestiques en ecosystemes intelligents et reactifs.
Smart Home
Maison intelligente avec automatisation, surveillance a distance et controle des equipements. Le capteur DHT22 supervise temperature et humidite pour un confort optimal.
Securite dans l'IoT
La securite est essentielle dans les objets connectes. Cryptage TLS, authentification forte MFA et protection des flux de donnees garantissent la confidentialite et l'integrite des communications entre capteurs, cloud et utilisateurs.
02

## Slide 3
02 / OBJECTIFS
Objectifs du Projet
Surveillance Temp. / Hum.
Acquisition en temps reel des donnees du capteur DHT22 : temperature et humidite ambiante avec precision et fiabilite.
MQTT / TLS Securise
Communication chiffree entre l'ESP32 et le cloud EMQX via MQTT sur TLS (port 8883) pour garantir la confidentialite.
Dashboard Temps Reel
Visualisation instantanee des mesures sur PC ou telephone avec historique des donnees et indicateurs d'etat.
Authentification Forte
Acces protege par mot de passe et second facteur TOTP (MFA) pour securiser l'acces au dashboard.
03

## Slide 4
03 / ARCHITECTURE
Architecture Generale
DHT22
ESP32
EMQX Cloud
Node.js
Dashboard
MQTT / TLS : 8883
Topic: smart-home/dht22/telemetry
Flux Montant
1. DHT22 mesure la temperature et l'humidite
2. ESP32 lit les donnees via GPIO 33
3. Publication JSON sur EMQX Cloud
4. Chiffrement TLS sur port 8883
Flux Dashboard
1. Backend Node.js s'abonne au topic
2. Reception et stockage des messages
3. Mise a jour temps reel via SSE
4. Affichage sur PC ou telephone
04

## Slide 5
04 / COMPOSANTS
Composants Techniques
ESP32
Microcontroleur Wi-Fi / Bluetooth. Lit les donnees du capteur et publie vers le cloud via MQTT/TLS.
DHT22
Capteur numerique de temperature et d'humidite. Precision ±0.5C, connecte sur GPIO 33 de l'ESP32.
Wokwi
Simulateur en ligne pour ESP32 et DHT22. Permet de tester le code embarque sans materiel physique.
EMQX Cloud
Broker MQTT cloud accessible depuis Wokwi et le backend. Port 8883 avec TLS active.
Node.js Dashboard
Backend et interface web de visualisation temps reel. Accessible localement, en LAN ou via tunnel public.
MQTT / TLS
Protocole de messagerie leger chiffre par TLS. Transport securise et authentifie pour les messages IoT.
05

## Slide 6
05 / FONCTIONNEMENT
Fonctionnement du Systeme
1
Lecture des Donnees
L'ESP32 lit les donnees du capteur DHT22 : temperature et humidite ambiante via GPIO 33.
2
Envoi vers EMQX Cloud
Publication MQTT/TLS chiffree sur le broker EMQX Cloud. Payload JSON avec temperature, humidite et statuts.
3
Reception Backend
Le backend Node.js s'abonne au topic, recoit les messages JSON et stocke l'historique localement.
4
Affichage Dashboard
Le dashboard affiche les donnees en temps reel avec SSE et polling. Accessible depuis PC ou telephone.
Payload JSON
...
{
"device": "ESP32_DHT22",
"temperature": 24.00,
"humidity": 40.00,
"temperature_status": "NORMAL",
"humidity_status": "NORMAL",
"protocol": "MQTT_TLS",
"port": 8883
}
Flux complet operationnel : DHT22 → ESP32 → EMQX Cloud → Backend → Dashboard
06

## Slide 7
06 / SECURITE
Securite
MQTT avec TLS (Port 8883)
Chiffrement de bout en bout des messages IoT entre l'ESP32 et le broker EMQX Cloud. TLS garantit la confidentialite et l'integrite du flux capteur.
Authentification MFA TOTP
Mot de passe fort combine avec un second facteur TOTP (Time-based One-Time Password). Double verification avant acces au dashboard.
Sessions HttpOnly
Sessions signees et securisees. Protection contre le vol de session et les attaques XSS.
Protection CSRF
Validation des requetes cross-site. Tokens CSRF pour securiser chaque interaction utilisateur.
Secrets Proteges
Identifiants EMQX uniquement cote serveur. Etat applicatif verifie dans le navigateur client.
07

## Slide 8
07 / RESULTATS
Resultats
24.0 C
Temperature en temps reel
40.0 %
Humidite en temps reel
NORMAL
Statut des mesures
MQTT_TLS
Port 8883 securise
Dashboard Temps Reel
Visualisation instantanee des donnees DHT22. Mise a jour automatique a chaque publication MQTT.
Communication Securisee
Flux MQTT/TLS verifie et operationnel. Connexion chiffree entre ESP32, EMQX Cloud et le backend Node.js.
Historique des Donnees
Stockage local de l'historique des mesures. Consultation des valeurs precedentes avec filtres temporels et tendances d'evolution.
08

## Slide 9
DEMO
Demonstration en direct du systeme
09

## Slide 10
08 / CONCLUSION
Conclusion
Bilan du Projet
Projet fonctionnel : chaine complete acquisition capteur → cloud → dashboard operationnelle et testee.
Supervision securisee : donnees IoT protegees par MQTT/TLS avec authentification forte et sessions securisees.
Architecture robuste : simulation Wokwi, broker EMQX Cloud, backend Node.js et dashboard reactif.
Perspectives Futures
Application mobile : portage du dashboard sur iOS et Android pour un acces nomade.
Alertes intelligentes : notifications push en cas de depassement des seuils critiques.
IA predictive : analyse par machine learning pour anticiper les variations et optimiser le confort.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Saad Lakzit & Omar Chouhani | Encadre par Prof. Fartitchou Mohamed
10